## Slide 1
无人机城市交通态势感知系统
UAV-Based Urban Traffic Situation Awareness System
技术方案汇报 | CTO技术评审
YOLO11 + ByteTrack | Kafka + InfluxDB | 双模式作业
2026.05

## Slide 2
行业痛点与现有方案局限性
Why UAV? — 传统交通感知方案的三大瓶颈
2/20
固定摄像头方案
覆盖盲区多
• 单摄像头覆盖角度有限（≤120°）
• 路口改建后需重新布线安装
• 透视畸变导致远端检测精度下降>15%
• 无法灵活调度，硬件部署周期长
地磁/线圈检测方案
维护成本高
• 需破路施工，影响交通通行
• 仅能检测通过/存在，无轨迹信息
• 传感器老化后精度衰减严重
• 无法识别车辆类型与行驶方向
浮动车/GPS方案
数据粒度粗
• 依赖营运车辆GPS，覆盖率<15%
• 采样间隔5-30s，无法检测瞬时事件
• 无车道级精度，无法区分转向
• 行人/非机动车完全不可见
核心矛盾：交管部门需要「全路段、全时段、全要素」的交通态势数据
而传统方案在覆盖灵活性、检测精度和部署成本之间存在不可调和的三角矛盾

## Slide 3
无人机交通态势感知 — 核心价值主张
一种机动、精确、全要素的新型交通感知基础设施
3/20
🛩 机动覆盖
• 5分钟抵达任意路口
• 固定摄像头盲区即时接管
• 无需破路施工布线
📊 全要素感知
• 流量/车速/排队/车头时距
• 转向分类/轨迹还原
• 机非冲突事件检测
⚡ 秒级告警
• TTC<1s 触发P1告警
• 异常停车/逆行识别
• Webhook推送<30s
🔄 全天候运行
• 热成像+可见光双通道
• 夜间/大雾场景覆盖
• RTK厘米级定位
35+
FPS处理帧率
±2m
GPS定位精度
43路
REST API端点
<1s
端到端延迟
80%代码复用成熟开源项目 TrafficAnalyzer → 新增风险集中在3个核心节点（IPM/EIS/VLM），工程可控

## Slide 4
双模式作业架构
巡飞模式（路段级）× 悬停模式（交叉口级）
4/20
巡飞模式 — 路段级覆盖
作业参数
• 飞行高度：80-160m AGL • 飞行速度：8-12 m/s
• 覆盖范围：2-5km路段 • 单架次时长：15-25min
检测能力
• 路段交通流量统计（辆/分钟）
• 区间平均车速估计（km/h，运动补偿后）
• 转向车流分类（左转/直行/右转/掉头）
• 机非冲突事件检测（TTC模型）
技术特点
• GPS锚定世界坐标系 + 帧间运动补偿
• 无需预标注，零配置即可输出方向流量
• 无人机速度>5m/s时方向分类降级为像素空间
悬停模式 — 交叉口精细化
作业参数
• 悬停高度：50-120m AGL • 悬停精度：±0.5m
• 覆盖范围：单路口全域 • 单架次时长：20-40min
检测能力
• 车道级流量/车速/排队长度/车头时距
• 精确转向轨迹还原（世界坐标米级）
• 进出口道路车辆归属判定
• 冲突事件精确定位（距离+TTC+坐标）
技术特点
• 遥测驱动自动单应性标定（Nadir/Oblique双模式）
• 车道多边形预标注，数据驱动自动输出
• 云台-90°正下方锁定，GSD恒定

## Slide 5
系统总体架构
四层架构：飞行平台 → 边缘计算 → 数据管道 → 业务平台
5/20
飞行平台层
DJI M300 RTK
RTSP图传
MQTT遥测
GPS/RTK定位
三轴云台
SRT字幕
边缘计算层
EIS稳定
IPM标定
YOLO11检测
ByteTrack
运动补偿
分析节点链
数据管道层
Kafka 3-Topic
Telegraf
InfluxDB
WebSocket
AlertEngine
PipelineManager
业务平台层
FastAPI 43路API
React SPA
Grafana大屏
GIS一张图

## Slide 6
核心Pipeline — 视频分析处理链
Node-based Architecture: 每帧流经12个功能节点，渐进式数据增强
6/20
VideoReader
视频采集
遥测注入
Detection+Tracking
YOLO11检测
ByteTrack跟踪
Homography
遥测→H矩阵
Nadir/Oblique
MotionComp
GPS锚定
速度补偿
TrackerInfo
道路分配
轨迹累积
SpeedEst
透视变换
车速km/h
DirectionFlow
方向分类
排队检测
LaneAnalysis
车道级统计
数据驱动
Trajectory
轨迹还原
转向分类
ConflictDet
TTC检测
机非冲突
CalcStats
统计聚合
指标计算
KafkaProd
多Topic
消息发布
三进程并行架构：Process1(采集+GPU推理) | Process2(CPU计算链+Kafka) | Process3(渲染+IO)
队列maxsize=50，进程健康检查：is_alive() + Queue.get(timeout=10)，异常自动退出

## Slide 7
目标检测与多目标跟踪
YOLO11 (自训练UAV模型) + ByteTrack (双阈值关联)
7/20
YOLO11 目标检测
模型：uav_best.pt — 自训练无人机视角模型
• 检测类别：COCO 2-9（car/bus/truck/motorcycle等）
• 推理分辨率：imgsz=1280（俯视角小目标优化）
• 置信度阈值：0.10（低阈值 → 更多候选供二轮关联）
• NMS IoU阈值：0.7（允许密集场景重叠框通过）
• 推理速度：~15ms/帧 @ GPU（RTX 3060+）
ByteTrack 多目标跟踪
核心：利用低置信度框进行第二轮关联
• 第一轮：高分框(>0.5)与轨迹池IOU匹配(lapjv)
• 第二轮：低分框(>0.1)与未匹配轨迹再次关联
• 卡尔曼滤波：8维状态空间[cx,cy,ar,h,vx,vy,va,vh]
• track_buffer=250帧（容忍无人机抖动目标丢失）
• 纯IOU匹配，无外观特征提取，推理更快
车辆分类策略
基于YOLO原始类别ID的Motor/Non-Motor二分法
• Motor类：{car(2), bus(5), truck(7), motorcycle(3)}
• Non-Motor类：{person(0), bicycle(1)}
• ByteTrack内部统一标记为class_id=2（不影响IOU匹配）
• 原始YOLO类别保存在tracked_cls_ids供下游使用
无人机场景优化
针对俯视角的特殊处理
• 检测分辨率提升至1280（vs固定摄像头640）
• track_buffer从125增至250（容忍抖动丢失）
• 置信度阈值从0.10调至0.18（减小俯视角误检）
• 三轴云台机械防抖 + EIS软件补偿双层稳定
• 运动补偿：减去无人机速度矢量→真实地面速度

## Slide 8
无人机运动补偿技术
GPS锚定世界坐标系 + 帧间遥测速度积分 + 悬停自动跳过
8/20
核心问题：无人机巡飞速度可达12m/s (43km/h)，不减去自身速度将导致车速估计误差±43km/h
云台偏航旋转污染像素空间方向分类 | GPS提供绝对参考，帧间速度积分平滑GPS噪声
Step 1: GPS锚定
• 首10帧GPS均值 → 世界锚点
• ENU坐标系（东北天，米）
• lat/lon → 米级偏移量
• RTK固定解精度 < 2m
Step 2: 帧间补偿
• 遥测速度矢量投影到地面
• drone_displacement_m增量累计
• drone_velocity_ms实时注入
• SpeedNode减去无人机速度
Step 3: 悬停检测
• horizontal_speed < 0.5m/s
• 自动跳过运动补偿
• is_hovering标记输出
• Gimbal yaw delta校正方向
关键公式
v_vehicle = v_pixel×GSD×fps − v_drone GSD = altitude_agl × sensor_width / (focal_length × image_width) [m/px]
世界坐标：easting_m = (lon − anchor_lon) × 111320 × cos(anchor_lat) northing_m = (lat − anchor_lat) × 111320

## Slide 9
遥测驱动自动标定系统
像素→世界坐标映射：Nadir/Oblique双模式自动切换
9/20
Nadir模式 |gimbal_pitch| > 80°
简化2D相似变换，计算快、精度高
GSD = AGL × sensor_width / (focal × img_width)
H = T(ground_offset) × R(yaw) × S(GSD)
• 适用：云台正下方(-90°)，悬停拍摄常用
• 精度：GSD误差<2%（AGL稳定±0.3m时）
• 实际数据：小清河 AGL=163.4m, GSD≈0.05m/px
Oblique模式 |gimbal_pitch| ≤ 80°
完整透视变换，处理斜视畸变
R = Rz(yaw) × Ry(pitch) × Rx(roll)
P = K × [R|t] → H = P[:2,:]
• 适用：巡飞时云台非正下方角度
• 需相机内参：焦距+传感器尺寸（一次性配置）
• 变焦补偿：effective_fl = focal / zoom_factor
遥测数据源（统一接口）
MQTT 实时
DJI Cloud API JSON
生产环境直播
SRT 字幕
DJI视频字幕(.srt)
离线逐帧精确回放
JSON 文件
遥测导出文件
历史数据分析
遥测数据源 — 统一 get_nearest(timestamp) → dict 接口，VideoReader透明切换

## Slide 10
检测指标 — 方向流量与车道级分析
零标注方向分类 + 数据驱动车道增强
10/20
DirectionFlowNode — 始终运行（零标注）
方向分类算法
• 计算轨迹前半段(entry)和后半段(exit)的运动方向
• delta = exit_heading − entry_heading（归一化到±180°）
• |delta| ≤ 25° → 直行 |delta| ≥ 120° → 掉头
• delta > 0 → 左转 delta < 0 → 右转
输出指标（每秒更新）
• direction_flow: {straight, left_turn, right_turn, u_turn}
• queue_count: 排队车辆数（speed < 5km/h）
• avg_speed_by_direction: 各方向平均车速
• headway_sec: 同方向连续车辆的车头时距
约束：轨迹需存活≥2秒（~6帧）方可分类
LaneAnalysisNode — 数据驱动
自动启用逻辑（无需配置开关）
• lane_polygons 为空？ → 自动跳过
• 非空 + 命中？ → 输出车道级指标
• 非空 + 未命中？ → 仅保留方向流量
车道级输出指标
• 车道级流量：各车道多边形内车辆计数
• 车道级车速：各车道平均/最大车速
• 排队长度：速度<5km/h车辆到停车线距离(m)
• 车头时距：同车道连续车辆通过时间差
分配算法：Shapely point-in-polygon (bbox中心点)
排队分段：相邻排队车辆间距>8m视为不同队列

## Slide 11
检测指标 — 车速估计与轨迹还原
透视变换+帧间位移 → km/h | 世界坐标轨迹+转向分类
11/20
SpeedEstimationNode 车速估计
算法流程
1. bbox中心点 → 单应性矩阵H → 世界坐标(米)
2. 最近15帧的位移向量 / dt → 瞬时速度
3. 减去无人机速度矢量 → 真实地面速度
4. EMA平滑(窗口=5) → 消除bbox抖动噪声
5. 记录max_speed_kmh用于超速检测
TrajectoryNode 轨迹还原
轨迹构建与输出
• 每帧追加bbox中心到track.trajectory_points
• 轨迹完成时发射：像素轨迹+世界坐标轨迹
• 转向分类：entry→exit向量夹角（含掉头检测）
• 独立Kafka topic: track_complete_{n}
• 含entry/exit_point_m世界坐标（米级精度）
ConflictDetectionNode 机非冲突
TTC (Time-To-Collision) 模型
• 仅Motor vs Non-Motor配对检测
• 距离计算：pixel_to_world → 米级欧式距离
• TTC = distance_m / speed_ms（接近速度）
• 配对冷却5秒，避免重复告警
• 无标定时自动跳过（避免误报）
冲突严重度分级
级别 TTC阈值 距离阈值 告警等级
Critical < 1.0s < 1.5m P1 — 即时推送
Warning < 2.0s < 3.0m P2 — 高优先级
Info < 3.0s < 5.0m P3 — 记录
输出字段：motor_id, non_motor_id, distance_m,
ttc_sec, severity, motor_speed_kmh, position_m
世界锚点：world_anchor_lat_lon（可GPS还原）

## Slide 12
数据流架构 — 消息总线与时序存储
Kafka 3-Topic模型 → Telegraf → InfluxDB → Grafana/Platform
12/20
statistics_{n}
频率: 每秒1次
cars: 车辆总数（滑动窗口均值）
road_1~5: 各道路活跃度(辆/min)
direction_flow: 方向流量统计
avg_speed_kmh: 整体平均车速
queue_count: 排队车辆数
lane_stats: 车道级统计(可选)
drone_position: 无人机位置
is_hovering: 是否悬停
track_complete_{n}
频率: 轨迹完成时
track_id: 轨迹ID
start_road / exit_road: 进出口
turn_behavior: 转向分类
vehicle_class: motor/non_motor
duration_sec: 轨迹持续时间
avg/max_speed_kmh: 车速
trajectory_px: 像素轨迹序列
trajectory_world_m: 世界坐标轨迹
conflicts_{n}
频率: 事件触发时
motor_id / non_motor_id
distance_m: 米级距离
ttc_sec: 碰撞时间
severity: critical/warning/info
motor_speed_kmh: 机动车速度
position_m: 世界坐标位置
world_anchor_lat_lon: GPS锚点
数据路径
Pipeline → Kafka(3 topics/camera) → Telegraf(json flat) → InfluxDB(measurement: camera_{N}) → Grafana
Platform Consumer(aiokafka) → WebSocket(intersection:{id}) + AlertEngine + InfluxDB(track_events)

## Slide 13
平台Web服务 — API与集成接口
FastAPI单体架构 | 43条路由 | JWT认证 | WebSocket实时推送
13/20
管道管理 /pipelines
POST / — 启动管道(子进程)
GET / — 列出所有管道
GET /{id}/status — 健康检查
DELETE /{id} — 停止(SIGTERM→SIGKILL)
路口管理 /intersections
GET / — 列出所有路口
GET /summary — 系统级概览
GET /{id}/stats — 历史统计(InfluxDB)
GET /{id}/lane-stats — 车道级统计
无人机管理 /drones
GET / — 实时状态(drone_store)
GET /{id}/trajectory — 飞行轨迹
GET /{id}/hover-points — 悬停点
GET /telemetry/{id} — 遥测数据
系统监控 /system
GET /health — 健康检查
GET /gpu — GPU实时指标
GET /kafka/topics — Topic状态
GET /models — YOLO模型列表
WebSocket 实时推送 (WS /ws/{channel})
intersection:{id}
stats + track_complete + conflict
alerts
P1/P2/P3告警推送
telemetry:{drone_id}
GPS/高度/云台/速度
system
GPU/管道健康状态

## Slide 14
输出数据规格与接口标准
结构化JSON消息 | InfluxDB时序存储 | 标准化坐标体系
14/20
统计消息示例 (statistics_{n})
{
"camera_id": "id_1",
"cars": 12,
"intersection_id": "INT_camera_1",
"direction_flow": {
"straight": {"count":5, "avg_speed_kmh":28.3,
"avg_headway_sec":2.1},
"left_turn": {"count":3, "avg_speed_kmh":22.1},
"right_turn": {"count":2, "avg_speed_kmh":25.0}
},
"queue_count": 2,
"avg_speed_kmh": 26.5,
"lane_stats": {"L1_1": {"count":3,...}},
"drone_position": {
"anchor_lat":31.23, "easting_m":15.3},
"is_hovering": false
}
坐标体系标准
世界坐标：东北天(ENU)坐标系，单位：米
原点：世界锚点GPS位置（首10帧均值）
easting_m (+X) = 东向偏移
northing_m (+Y) = 北向偏移
GPS还原：lat = anchor + northing / 111320
lon = anchor + easting / (111320×cos(lat))
InfluxDB 存储结构
Measurement: camera_{N} (时序统计)
fields: cars, road_1~5, avg_speed_kmh,
direction_flow_*, queue_count, conflict_count
Measurement: track_events (完成轨迹)
tags: intersection_id, turn_behavior
fields: track_id, duration, speed, trajectory
Measurement: conflict_events (冲突事件)
tags: severity
fields: ttc_sec, distance_m, motor_speed

## Slide 15
精度与可靠性指标
端到端测试验证 | 49项自动化测试用例 | 真实飞行数据
15/20
35+ FPS
处理帧率
GPU RTX3060+
49/49
E2E测试通过
inter_xqh视频
<5%
BEV误判率
vs 像素域>15%
±2m
GPS定位精度
RTK固定解
各模块精度与可靠性
模块
核心指标
算法方法
可靠性保障
检测模块
YOLO11 mAP@0.5
自训练UAV模型，俯视角优化
conf=0.10低阈值+ByteTrack二轮关联恢复漏检
跟踪模块
ByteTrack IDF1
双阈值关联，密集场景鲁棒
track_buffer=250帧容忍抖动丢失
车速估计
±3km/h (EMA后)
15帧位移+单应性变换
减去无人机速度矢量，EMA窗口=5平滑
方向分类
>85% 准确率
轨迹首尾向量夹角
需轨迹≥2秒，短轨迹归入unknown
标定系统
GSD误差<2%
遥测驱动自动H矩阵
AGL稳定±0.3m，三级查表+插值
冲突检测
TTC精度±0.3s
世界坐标米级距离
配对冷却5s避免重复，无标定时自动跳过

## Slide 16
典型落地场景
从POC验证到规模化部署的应用路径
16/20
路口信号配时优化
目标用户: 交警/交规院
• 悬停模式采集路口全要素数据
• 各进口道转向流量精确统计
• 排队长度+车头时距→配时参数
• 信号周期效率评估与优化建议
交通事故快速响应
目标用户: 交警/应急
• 巡飞模式路段全覆盖
• TTC模型实时检测冲突事件
• P1告警<30s推送到指挥中心
• 事故现场自动标注+轨迹回溯
大型活动交通保障
目标用户: 大型活动安保
• 多机协同覆盖活动周边路网
• 实时流量热力图→分流决策
• VLM语义旁路生成态势简报
• 事后自动生成分析报告(PDF)
城市交通规划评估
目标用户: 规划局/设计院
• 多时段多路口数据采集
• 轨迹还原→OD矩阵估计
• InfluxDB时序数据长期趋势分析
• Grafana可视化支撑规划决策
已验证飞行数据
小清河北路×水屯路 — 20min悬停 | AGL 163.4m | RTK固定解 | 云台-90° | 453帧悬停数据 | 已用于端到端49项测试

## Slide 17
系统集成方案
Docker Compose一键部署 | 水平扩展 | 标准化接口对接
17/20
部署架构
Docker Compose全栈编排
• 检测管道容器（GPU）× N（按路口数扩展）
• Kafka + Zookeeper（消息总线）
• InfluxDB 1.8（时序存储，30天保留策略）
• Telegraf（Kafka→InfluxDB桥接）
• Grafana（可视化仪表盘，自动provisioning）
• Nginx（视频流聚合+API反代）
扩展策略
水平扩展：+1路口 = +1容器
• 新增VIDEO_SRC/ROADS_JSON/TOPIC_NAME环境变量
• 自动创建Kafka topic（statistics_N+1）
• 独立Grafana仪表盘（provisioning模板化）
• PipelineManager管理子进程生命周期
• 支持GPU A(YOLO) + GPU B(VLM)双卡方案
集成对接方式
REST API (43条路由)
标准JSON + JWT认证
WebSocket (4频道)
实时数据推送
Kafka Consumer
直接消费原始消息
InfluxDB InfluxQL
时序数据直查
配置管理
Hydra 分层配置
• configs/app_config.yaml 主配置
• 环境变量覆盖(oc.env)
• CLI覆盖(pipeline.save=True)
Pydantic Settings (Platform)
• 环境变量统一管理
• Docker compose环境注入
运维监控
健康检查端点
• /health — 存活检查
• /ready — 就绪检查
• 各依赖状态(degraded/healthy)
进程健康
• is_alive() + Queue timeout
• 5s存活状态后台监控

## Slide 18
风险分析与应对策略
技术风险 + 工程风险 + 运营风险 — 全面预案
18/20
GPS信号丢失/漂移
风险:高
• 保持上次位移增量（非绝对准确）
• 首10帧GPS锚点初始化
• RTK固定解质量监控
→ 降级为像素空间分析
无人机抖动超限
风险:中
• 三轴云台硬件防抖为主
• EIS软件层ORB特征匹配补偿
• track_buffer=250帧容忍丢失
→ 选风速<6m/s窗口期飞行
GPU算力瓶颈
风险:中
• VLM旁路独立GPU（双卡方案）
• 旁路崩溃不影响主链路
• 单卡降级：VLM降频至120帧/次
→ 边缘计算+云端VLM混合
标定参数失效
风险:中
• 三级查表（精确→插值→告警）
• 俯仰/高度/匹配率三指标监控
• 自动重标定+回退航点
→ calib_quality标记降级数据
模型泛化不足
风险:低
• 自训练UAV视角模型(uav_best.pt)
• 行人/自行车类别待微调
• 在线学习框架预留
→ 分场景模型库管理
网络传输中断
风险:低
• Kafka消息持久化
• RTSP断线自动重连
• 本地缓存+补传机制
→ 4G/5G双链路冗余

## Slide 19
合作推进路径
三期交付路线 — 从POC验证到规模化部署
19/20
Phase 1: POC验证
W1-W4
M1: 单路口端到端联调
• 小清河路口标定+IPM透视变换
• YOLO11检测+ByteTrack跟踪
• Grafana实时大屏4面板
• 标注工具Web UI(5分钟新路口接入)
• Kafka 3-Topic数据流验证
Phase 2: 功能完善
W5-W8
M2: 全要素感知+告警
• VLM语义旁路(Qwen-VL 7B)
• 告警规则引擎+Webhook推送(<30s)
• 热成像双通道融合
• 早高峰自动分析报告(PDF)
• 冲突检测模型微调(person+bicycle)
Phase 3: 规模部署
W9-W12
M3: 多机多路口协同
• GIS多路口一张图
• 飞行轨迹回放面板
• EIS画面稳定+强风场景优化
• 精度基准离线评估(mAP/误判率)
• 25分钟CTO演示无卡顿
依赖关系与关键路径
P1(标定) → P2(检测) → P3(方向流量) → P4(轨迹) → P5(遥测) → P6(冲突，依赖模型微调) → P7(清理集成)
VLM旁路(W5-7) 与 EIS+联调(W4-5) 可并行 | 冲突检测(Phase 6) 依赖 YOLO模型微调(person+bicycle)

## Slide 20
谢谢
期待与您共同推进无人机交通态势感知的落地应用
双模式覆盖
巡飞路段级 + 悬停路口级
全要素感知
流量/车速/排队/转向/轨迹/冲突
即插即用
Docker一键部署，Kafka标准接口
已验证
49项E2E测试通过，真实飞行数据
UAV-Based Urban Traffic Situation Awareness | 2026.05