## Slide 1
无人机AI交通态势感知系统
巡飞巡检 · 路口悬停 · 全维态势 · 实时感知
面向智慧交通管理的全栈解决方案
技术汇报 · 2026年5月
Phase 1 验证通过 49/49

## Slide 2
汇报提纲
01
行业痛点与机遇
传统交通监控的瓶颈与无人机方案的突破
02
系统方案总览
双场景覆盖 · 五大检测维度 · 端到端架构
03
核心技术引擎
AI视觉 · 运动补偿 · 零标注感知 · 冲突检测
04
平台与数据闭环
实时管道 · Web管控 · WebSocket推送
05
验证与交付
E2E测试 · 竞品对比 · 部署方案 · 路线图

## Slide 3
行业痛点与机遇
传统交通监控面临的三大核心瓶颈
01
视角受限
固定摄像头覆盖死角多 路口中心区域无法有效观测 无人机巡飞成本高昂、难以常态化
02
指标粗放
仅有车流量计数，缺乏车道级分析 无车速、排队长度、车头时距 无转向分类，无法支撑精细化管控
03
安全盲区
机非冲突无法自动检测 事故风险依赖人工巡查发现 缺乏实时告警与事后回溯能力
市场刚需: 公安部交管局2025年明确要求"推进无人机交通巡查常态化应用"，智慧路口改造需求持续增长

## Slide 4
解决方案总览
一站式无人机AI交通态势感知平台
数据输入
4K无人机视频流 (RTSP)
飞行遥测 (MQTT/SRT)
GPS · 云台角度 · 高度
车道标注 (可选)
AI 感知引擎
YOLOv8 目标检测
ByteTrack 多目标跟踪
遥测驱动单应性标定
无人机运动补偿
方向流量自动分类
车道级态势分析
TTC冲突检测
世界坐标轨迹还原
输出与消费
Kafka 多主题推送
WebSocket 实时推送
Grafana 可视化看板
Web管理平台
P1-P3 告警通知

## Slide 5
双场景覆盖能力
一套系统适配无人机两种典型作业模式
场景一：巡飞巡检
零标注
覆盖范围
沿路线动态巡查，单架次覆盖多个路口
运动补偿
GPS锚定世界坐标系，消除无人机运动对测速的影响
自动感知
基于轨迹运动方向自动分类左转/直行/右转
适用指标
转向车流 · 车速 · 排队检测 · 冲突事件
场景二：路口悬停
全指标
深度分析
悬停于路口上方，持续监测全部进口道
车道级精度
启用预标注车道多边形，输出车道级流量/排队/时距
静态基准
无人机近静止，标定精度最高，车速/距离测量误差<5%
适用指标
巡飞全部指标 + 车道级流量 · 排队长度 · 车头时距

## Slide 6
核心检测指标体系
五大维度 · 覆盖交通态势全量要素
转向车流
左转 / 直行 / 右转 / 掉头
基于世界坐标系航向自动分类
巡飞+悬停均可输出
零标注，即开即用
车道级分析
车道级流量统计
车道级平均车速
排队长度（米）精确量化
车头时距（秒）实时计算
车速估计
透视变换+帧间位移→km/h
减去无人机速度矢量→真实地面车速
EMA平滑，消除bbox抖动
遥测驱动动态标定
排队检测
速度阈值识别排队车辆(<5km/h)
队列间隙分段（>8m断开）
排队长度世界坐标精确测量
方向级+车道级双维度
机非冲突
TTC（碰撞时间）+ 距离双因子
Critical/Warning/Info三级告警
世界坐标距离，消除透视误差
P1-P3自动告警推送

## Slide 7
系统架构总览
Node-based Pipeline · 三进程并行 · 端到端实时
视频采集
VideoReader + 遥测注入
AI检测
YOLOv8 + ByteTrack
标定补偿
单应性标定 + 运动补偿
态势分析
方向·车道·速度 排队·轨迹·冲突
数据输出
Kafka 3主题 + 渲染
三进程并行模型 (main_optimized.py)
Process 1
视频读取 + GPU推理
I/O + CUDA CPU/GPU并行
Process 2
标定 + 分析 + 统计
CPU密集计算 全部业务逻辑
Process 3
渲染 + 推流 + 存储
OpenCV渲染 Flask MJPEG
Queue(maxsize=50) 连接各进程 | 健康检查: is_alive() + get(timeout=10s) | 支持GPU加速
Kafka 多主题输出:
statistics_{n} 统计指标
track_complete_{n} 完整轨迹
conflicts_{n} 冲突事件

## Slide 8
核心技术: AI视觉引擎
YOLOv8目标检测 + ByteTrack多目标跟踪 · 无人机视角定制训练
YOLOv8 无人机视角检测
模型
uav_best.pt — 无人机视角定制训练权重
类别
COCO 2-9 (car, bus, truck, motorcycle 等)
分辨率
4K 输入 (3840×2160)，imgsz=640 推理
阈值
conf=0.10 (低阈值保留更多候选供跟踪)
NMS
IOU=0.7 (允许密集场景重叠框通过)
性能
CPU: 2fps@4K | GPU: ~25fps@4K
ByteTrack 多目标跟踪
两轮关联
高分框(>0.5)匹配 → 低分框(>0.1)恢复被遮挡目标
卡尔曼滤波
8维状态空间，恒速运动模型，共享滤波器实例
密集跟踪
环形路口密集车流场景下，IOU匹配优于DeepSORT
ID连续性
track_buffer=30帧内可恢复，支持长轨迹构建
类别保留
跟踪基于IOU，不影响YOLO原始类别分类
实测验证
100帧累计检测 8,051 目标，跟踪率100%

## Slide 9
核心技术: 无人机运动补偿
GPS锚定世界坐标系 + 帧间遥测速度积分 · 消除无人机运动对测速的干扰
核心问题
无人机巡飞速度可达 12 m/s (43 km/h)，不减去无人机速度会导致车速估计误差 ±43 km/h；云台偏航旋转会污染像素空间方向分类
GPS锚定世界坐标
首10帧GPS均值建立世界锚点
每帧GPS增量计算位移
东北偏移(米)坐标系
GPS丢失保持上次位移
遥测速度矢量补偿
遥测水平速度分解为vx/vy
减去无人机速度矢量
得到真实地面车速(km/h)
EMA平滑消除噪声
动态标定模式切换
Nadir模式: |pitch|>80°
简化2D相似变换(GSD)
Oblique模式: 斜视角
完整透视变换(K*R*t)
验证结果: 悬停场景下运动补偿有效 90/100 (前10帧为锚点初始化期) | 巡飞场景下自动降级为像素空间heading

## Slide 10
核心技术: 零标注态势感知
数据驱动设计 · 无需人工标注即可输出完整交通态势 · 有标注自动叠加车道级指标
设计哲学: 不做像素级分割标注、不需要地面标定参考点、不需要车道多边形标注（默认模式）——利用无人机飞行遥测 + 相机内参自动计算像素↔世界坐标映射
DirectionFlowNode — 始终运行
零标注
基于轨迹运动方向自动分类，无需任何空间标注:
入口heading = 轨迹前半段运动方向向量
出口heading = 轨迹后半段运动方向向量
方向变化角 = |出口 - 入口| (归一化至 ±180°)
|Δ| ≤ 25° → 直行 | 25°<|Δ|<120° → 左转/右转
|Δ| ≥ 120° → 掉头 | 轨迹<2s → unknown
LaneAnalysisNode — 数据驱动
自动叠加
有标注 + 点位命中时自动输出车道级指标:
车道多边形 point-in-polygon 分配车辆
车道级流量: 多边形内车辆实时计数
排队长度: 停止车辆到停车线距离(米)
车头时距: 同车道连续车辆通过时间差
无标注数据时自动跳过，无需手动切换

## Slide 11
核心技术: 机非冲突检测
TTC碰撞时间 + 空间距离双因子 · 三级告警 · 世界坐标精确定位
检测算法流程
Step 1
车辆分类
motor: car/bus/truck | non_motor: person/bicycle
Step 2
坐标变换
bbox中心 → 单应性矩阵 → 世界坐标(米)
Step 3
距离计算
机动车×非机动车 两两配对，计算世界坐标距离
Step 4
TTC计算
TTC = 距离(m) / 机动车速度(m/s)，速度>0.5m/s
Step 5
告警分级
距离+TTC双因子判定严重级别 (Critical/Warning/Info)
三级告警体系
Critical (P1)
TTC < 1.0s | 距离 < 1.5m
极高碰撞风险，需立即干预
Warning (P2)
TTC < 2.0s | 距离 < 3.0m
显著风险，推送告警通知
Info (P3)
TTC < 3.0s | 距离 < 5.0m
潜在风险，记录分析
去重机制: 同一机动车-非机动车配对 5秒冷却期 | 无标定时自动跳过（避免像素空间误报）

## Slide 12
平台与数据闭环
FastAPI单体架构 · 43条API路由 · Kafka实时消费 · WebSocket推送
检测管道层
main_optimized.py
3进程并行处理
Kafka Producer
每1秒推送统计
Kafka 消息总线
statistics_*
统计指标 (1Hz)
track_complete_*
完整轨迹 (事件)
conflicts_*
冲突事件 (事件)
telemetry_*
无人机遥测
Web管理平台
FastAPI + Uvicorn
43 条 REST API
Kafka Consumer (aiokafka)
WebSocket Manager
WebSocket 实时推送频道
intersection:{id}
实时统计 + 轨迹 + 冲突
alerts
P1-P3 告警通知
system
系统指标 + 管道状态
telemetry:{drone_id}
无人机实时遥测
PostgreSQL
用户·任务·配置
InfluxDB
时序指标·轨迹事件
Kafka
消息队列·解耦
Grafana
可视化看板

## Slide 13
验证成果
端到端测试 · DJI M300 4K实拍视频 · 16.5分钟路口数据 · 49项检查全部通过
49 / 49
PASS | 0 FAIL | 0 WARN
端到端测试通过率 100%
测试资产
视频源
DJI M300 4K@30fps
时长
16.5分钟 (29,700帧)
遥测
SRT字幕 29,741条记录
路口
小清河北路与水屯路路口
分辨率
3840 × 2160
核心指标
检测率
100% (100/100帧)
遥测注入
100% (100/100帧)
H矩阵有效
100% (100/100)
累计检测
8,051 目标
活跃轨迹
86 条
测试阶段明细
Phase 1
SRT遥测解析
7/7
Phase 2
视频读取
6/6
Phase 3
节点实例化
8/8
Phase 4
H矩阵+运动补偿
14/14
Phase 5
VideoReader集成
6/6
Phase 6
完整管道(100帧)
8/8
处理速度: CPU 2fps@4K | GPU ~25fps@4K (预计) | 方向统计: 5类 (straight/left/right/u-turn/unknown)

## Slide 14
竞品对比与差异化优势
与传统固定摄像头方案及同类产品的核心差异
对比维度
本方案
传统固定摄像头
同类无人机方案
覆盖范围
动态巡飞，单架次多路口
固定视角，死角多
需人工遥控切换
指标维度
5大维度全量态势
仅车辆计数
基础检测，无态势分析
车道级精度
悬停模式车道级分析
需逐车道布摄像头
无车道级能力
运动补偿
GPS锚定+遥测速度补偿
无需（静态）
多数无补偿，测速失真
标注需求
零标注(巡飞)/可选标注(悬停)
需预标定区域
需地面参考点标定
冲突检测
TTC+距离 三级告警
无
少数有，多为像素级
部署成本
单架次覆盖多路口
逐路口逐车道部署
需频繁人工操控
数据链路
Kafka→InfluxDB→Grafana
厂商封闭协议
部分支持开放接口

## Slide 15
部署方案
Docker Compose 一键部署 · 支持 GPU/CPU 自适应 · 灵活扩展
单机开发
本地Python环境
pip install 依赖
python scripts/run_local.py
访问 localhost:8000
适合开发调试
Docker Compose
全栈容器化（推荐）
docker compose up -d
Kafka + InfluxDB + Grafana
Platform + PostgreSQL
Nginx 反向代理聚合
生产扩展
多摄像头 + 多无人机
每摄像头独立容器
Kafka topic自动路由
Telegraf多消费者采集
Grafana独立看板
Docker Compose 服务清单
Zookeeper
:2181
Kafka
:9092
Kafka-UI
管理界面
InfluxDB
:8087
Telegraf
数据采集
Grafana
:3111
Nginx
:8009
Platform
:8000
PostgreSQL
:5432
Camera_N
检测管道

## Slide 16
实施路线图
分阶段交付 · 12周完成全量能力 · Phase 1 已验证通过
已完成
Phase 1
基础架构
Week 1-2
数据模型扩展
单应性标定模块
遥测数据接入
配置系统就绪
已完成
Phase 2
车速估计
Week 3-4
透视变换测速
无人机运动补偿
EMA平滑
Kafka车速字段
进行中
Phase 3
态势分析
Week 5-6
方向流量分类
车道级增强
排队检测
车头时距
待实施
Phase 4
轨迹还原
Week 7-8
世界坐标轨迹
转向行为分类
轨迹可视化
InfluxDB存储
待实施
Phase 5
RTSP+MQTT
Week 9
RTSP拉流
MQTT遥测订阅
帧级同步
遥测回放验证
待实施
Phase 6
冲突检测
Week 10-11
模型微调(person/bike)
TTC冲突检测
三级告警
REST API
依赖关系: Phase 1→2→3→4 (车速→方向→轨迹) | Phase 5 独立可并行 | Phase 6 依赖模型微调(前置条件: uav_best.pt 新增 person/bicycle 类别)

## Slide 17
价值预期
从"看得见"到"看得懂"到"管得住"的三级跃迁
01
看得见
全域覆盖
单架无人机覆盖传统10+摄像头范围
消除路口中心区域监控死角
4K分辨率确保200m范围内目标可识别
RTSP实时流，延迟<500ms
02
看得懂
智能分析
5大维度全量态势自动输出
零标注即可获取转向车流分析
车道级精确到每条车道流量/排队
世界坐标轨迹还原事故过程
03
管得住
主动管控
TTC冲突实时告警（P1级<1秒）
超速/排队溢出自动预警
WebSocket实时推送至指挥中心
巡检报告自动生成，支撑决策
投入产出预期
部署成本
降低 60-70%
单架次无人机替代10+固定摄像头
覆盖效率
提升 5-10x
动态巡飞覆盖多路口，按需调配
分析深度
从1维到5维
车辆计数→全量态势+冲突预警

## Slide 18
无人机AI交通态势感知系统
巡飞巡检 · 路口悬停 · 全维态势 · 实时感知
Phase 1 已验证通过 (49/49 PASS) · 具备工程化交付基础
感谢聆听
期待深入交流合作