## Slide 1
无人机城市交通态势感知系统
UAV-Based Urban Traffic Situation Awareness System
技术方案汇报 | CTO技术评审
YOLO11 + ByteTrack | Kafka + InfluxDB | 双模式作业
2026.05

## Slide 2
行业痛点与现有方案局限性
Why UAV? — 传统交通感知方案的三大瓶颈
📷 固定摄像头方案
覆盖盲区多
• 单摄像头覆盖角度有限（≤120°）
• 路口改建后需重新布线安装
• 透视畸变导致远端检测精度下降>15%
• 无法灵活调度，硬件部署周期长
🔌 地磁/线圈检测方案
维护成本高
• 需破路施工，影响交通通行
• 仅能检测通过/存在，无轨迹信息
• 传感器老化后精度衰减严重
• 无法识别车辆类型与行驶方向
🚗 浮动车/GPS方案
数据粒度粗
• 依赖营运车辆GPS，覆盖率<15%
• 采样间隔5-30s，无法检测瞬时事件
• 无车道级精度，无法区分转向
• 行人/非机动车完全不可见
💡 核心矛盾：交管部门需要「全路段、全时段、全要素」的交通态势数据
而传统方案在覆盖灵活性、检测精度和部署成本之间存在不可调和的三角矛盾

## Slide 3
无人机交通态势感知 — 核心价值主张
一种机动、精确、全要素的新型交通感知基础设施
🛩 机动覆盖
• 5分钟抵达任意路口
• 固定摄像头盲区即时接管
• 无需破路施工布线
📊 全要素感知
• 流量/车速/排队/车头时距
• 转向分类/轨迹还原
• 机非冲突事件检测
⚡ 秒级告警
• TTC<1s 触发P1告警
• 异常停车/逆行识别
• Webhook推送<30s
🔄 全天候运行
• 热成像+可见光双通道
• 夜间/大雾场景覆盖
• RTK厘米级定位
35+
FPS处理帧率
±2m
GPS定位精度
43路
REST API端点
<1s
端到端延迟
80%代码复用成熟开源项目 TrafficAnalyzer → 新增风险集中在3个核心节点（IPM/EIS/VLM），工程可控

## Slide 4
双模式作业架构
巡飞模式（路段级）× 悬停模式（交叉口级）
✈️ 巡飞模式 — 路段级覆盖
作业参数
• 飞行高度：80-160m AGL
• 飞行速度：8-12 m/s
• 覆盖范围：2-5km路段
• 单架次时长：15-25min
检测能力
• 路段交通流量统计（辆/分钟）
• 区间平均车速估计（km/h）
• 转向车流分类
• 机非冲突事件检测
技术特点
• GPS锚定世界坐标系
• 零配置输出方向流量
🎯 悬停模式 — 交叉口精细化
作业参数
• 悬停高度：50-120m AGL
• 悬停精度：±0.5m
• 覆盖范围：单路口全域
• 单架次时长：20-40min
检测能力
• 车道级流量/车速/排队
• 精确转向轨迹还原
• 进出口道路车辆归属
• 冲突事件精确定位
技术特点
• 遥测驱动自动标定
• 车道多边形预标注
• 云台-90°正下方锁定

## Slide 5
系统总体架构
四层架构：飞行平台 → 边缘计算 → 数据管道 → 业务平台
🚁 飞行平台层
• DJI M300 RTK
• RTSP图传
• MQTT遥测
• GPS/RTK定位
• 三轴云台
• SRT字幕
💻 边缘计算层
• EIS稳定
• IPM标定
• YOLO11检测
• ByteTrack
• 运动补偿
• 分析节点链
📡 数据管道层
• Kafka 3-Topic
• Telegraf
• InfluxDB
• WebSocket
• AlertEngine
• PipelineManager
🖥 业务平台层
• FastAPI 43路API
• React SPA
• Grafana大屏
• GIS一张图

## Slide 6
核心Pipeline — 视频分析处理链
Node-based Architecture: 每帧流经12个功能节点
VideoReader
视频采集
遥测注入
Detection
YOLO11检测
ByteTrack
Homography
遥测→H矩阵
Nadir/Oblique
MotionComp
GPS锚定
速度补偿
TrackerInfo
道路分配
轨迹累积
SpeedEst
透视变换
车速km/h
DirectionFlow
方向分类
排队检测
LaneAnalysis
车道级统计
数据驱动
Trajectory
轨迹还原
转向分类
ConflictDet
TTC检测
机非冲突
CalcStats
统计聚合
指标计算
KafkaProd
多Topic
消息发布
🔧 三进程并行架构
Process1(采集+GPU推理) | Process2(CPU计算链+Kafka) | Process3(渲染+IO)
队列maxsize=50，进程健康检查：is_alive() + Queue.get(timeout=10)

## Slide 7
目标检测与多目标跟踪
YOLO11自训练模型 + ByteTrack多目标跟踪器
🎯 YOLO11 检测器
模型特性
• 自训练UAV视角专用模型 (uav_best.pt)
• 检测COCO类别2-9（车辆相关）
• mAP@0.5: 0.89+（验证集）
• 推理速度：35+ FPS (RTX 3090)
优化策略
• TensorRT加速（可选）
• 动态batch size调整
• 置信度阈值自适应
• NMS IoU阈值：0.45
🔗 ByteTrack 跟踪器
核心优势
• 关联低置信度检测框
• 保持ID一致性>95%
• 处理遮挡场景能力强
• track_buffer: 250帧容忍丢失
跟踪流程
1. 高置信度检测框匹配
2. 低置信度检测框二次关联
3. 未匹配轨迹标记为lost
4. 超过buffer阈值则删除
性能指标
• MOTA: 78.5%
• IDF1: 82.3%
• ID切换率：<5%

## Slide 8
运动补偿与相机标定
GPS锚定世界坐标系 + 遥测驱动单应性变换
📐 IPM标定
单应性矩阵计算
输入数据
• GPS经纬度
• 云台俯仰角
• 无人机高度
• 焦距参数
双模式支持
• Nadir（正下视）
• Oblique（斜视）
输出
• 4×4单应性矩阵H
• 像素→世界坐标映射
🛰 运动补偿
GPS锚定世界帧
核心算法
• 首10帧GPS锚点初始化
• 帧间位移增量累积
• 无人机速度矢量估计
• gimbal_yaw_delta校正
输出指标
• drone_displacement_m
• drone_velocity_ms
• is_hovering状态
• 世界坐标轨迹
🎥 EIS稳定
电子图像稳定
技术方案
• ORB特征点匹配
• 帧间仿射变换估计
• 滚动快门校正
• 三轴云台硬件防抖为主
容错机制
• track_buffer=250帧
• 特征点不足时降级
• 风速>6m/s告警

## Slide 9
车速估计与方向流量分析
透视变换速度计算 + 世界坐标方向分类
⚡ SpeedEstimationNode
速度计算原理
1. 通过单应性矩阵将像素坐标转换为世界坐标（米）
2. 计算相邻帧间的位移距离 Δd
3. 速度 = Δd / Δt × 3.6（转换为km/h）
4. 减去无人机速度矢量（运动补偿）
EMA平滑
• α = 0.3（指数移动平均系数）
• 减少抖动，提高稳定性
• 保留真实加减速趋势
精度验证
• 悬停模式：误差 <±3 km/h
• 巡飞模式：误差 <±5 km/h
🧭 DirectionFlowNode
方向分类算法
基于世界坐标heading角度：
• 左转 (L): heading ∈ [225°, 315°)
• 直行 (S): heading ∈ [315°, 45°)
• 右转 (R): heading ∈ [45°, 135°)
• 掉头 (U): heading ∈ [135°, 225°)
排队检测
• 车头时距 <2s 判定为排队
• 连续3帧满足条件触发
• 输出排队长度（车辆数）
车道级统计（LaneAnalysisNode）
• 自动跳过无车道多边形场景
• 每车道独立流量/速度/排队

## Slide 10
轨迹还原与冲突检测
世界坐标轨迹输出 + TTC机非冲突预警
🛤 TrajectoryNode — 轨迹还原与转向分类
世界坐标轨迹输出
• trajectory_world_m: [(x1,y1,t1), (x2,y2,t2), ...]
• 单位：米，时间戳对齐
• 采样频率：10Hz（可配置）
转向行为分类
• 基于轨迹曲率变化率
• 结合进出口道路归属
• 输出：左转/直行/右转/掉头/未知
应用场景
• OD矩阵估计（起终点分析）
• 转弯半径统计
• 异常轨迹检测
⚠️ ConflictDetectionNode — 机非冲突检测
TTC (Time To Collision) 模型
• 计算机动车与非机动车的预计碰撞时间
• TTC < 1.0s → P1级告警（紧急）
• TTC < 2.0s → P2级告警（警告）
• 基于世界坐标位置和速度矢量
proximity检测
• 最小距离 < 1.5m 触发近距离告警
• 持续时长 > 0.5s 确认为有效事件
输出字段
• conflict_type, ttc_value, min_distance
• world_positions, timestamp

## Slide 11
统计聚合与Kafka消息发布
CalcStatisticsNode + KafkaProducerNode 多Topic架构
📊 CalcStatisticsNode
核心指标
cars_amount（平滑车流量）
• EMA平滑，α=0.2
• 单位：辆/分钟
• 按道路分别统计
roads_activity（道路活跃度）
• vehicles_per_minute per road
• 反映各道路负载情况
direction_flow（方向流量）
• 左转/直行/右转/掉头计数
• 每小时聚合
drone_position（无人机位置）
• GPS经纬度、高度AGL
• is_hovering状态
📨 KafkaProducerNode
三Topic架构
statistics_{camera_id}
• 每秒统计数据
• cars_amount, roads_activity
• direction_flow, drone_position
track_complete_{camera_id}
• 完整轨迹事件
• 车辆离开视野时触发
• 含起点/终点/时长/速度
conflicts_{camera_id}
• 冲突事件（如启用）
• TTC值 + 坐标 + 类型
发送策略
• how_often_sec: 发送间隔（默认1s）
• JSON格式序列化
• 自动重连机制

## Slide 12
遥测数据源
三种遥测接入方式，统一get_nearest(timestamp)接口
📡 MQTT实时遥测
DJI Cloud API JSON
优势
• 生产环境首选
• 实时性最佳
• 数据完整性高
实现
• services/TelemetrySubscriber.py
• 订阅MQTT topic
• 解析JSON遥测数据
📄 JSON文件回放
DJI Cloud API JSON export
优势
• 离线测试便捷
• 数据可重复
• 便于调试
实现
• services/TelemetryFileReader.py
• 读取JSON文件
• 时间戳索引查询
🎬 SRT字幕解析
DJI视频字幕 (.srt)
优势
• 帧级精确对齐
• 无需额外数据源
• 适合历史视频
实现
• services/SrtTelemetryParser.py
• 解析SRT时间戳
• 提取GPS/姿态数据

## Slide 13
Platform平台架构
FastAPI单体应用 + Kafka消费者 + WebSocket实时推送
🌐 FastAPI应用
• 43条REST API路由
• JWT认证中间件
• SQLAlchemy异步ORM
• Pydantic Settings配置
📨 Kafka消费者
• aiokafka异步消费
• 正则topic匹配
• 4种消息类型路由
• WebSocket频道分发
🔔 AlertEngine
• 告警规则引擎
• TTC/P1/P2分级
• Webhook推送<30s
• 告警历史记录
🚀 PipelineManager
• 子进程生命周期管理
• SIGTERM优雅关闭
• 健康监控后台任务
• 自动重启机制

## Slide 14
REST API端点
43条路由覆盖完整业务场景
认证与用户
/api/v1/auth/login
/api/v1/auth/register
/api/v1/users/profile
路口管理
/api/v1/intersections
/api/v1/intersections/{id}
/api/v1/intersections/{id}/drones
无人机管理
/api/v1/drones
/api/v1/drones/{id}
/api/v1/drones/{id}/telemetry
管道管理
/api/v1/pipelines
/api/v1/pipelines/{id}/start
/api/v1/pipelines/{id}/stop
轨迹查询
/api/v1/trajectories
/api/v1/trajectories/{id}
/api/v1/trajectories/export
告警管理
/api/v1/alerts/rules
/api/v1/alerts/history
/api/v1/alerts/{id}/acknowledge

## Slide 15
典型应用场景
从日常监控到应急响应的全方位覆盖
🚦 日常交通监控
目标用户: 交警支队
• 早晚高峰自动巡检
• 拥堵热点实时发现
• 信号配时优化依据
• 周报/月报自动生成
🚨 应急响应指挥
目标用户: 指挥中心
• 事故现场自动标注
• 轨迹回溯还原
• 分流方案快速制定
• 多机协同覆盖
🎪 大型活动保障
目标用户: 活动安保
• 多机协同覆盖周边路网
• 实时流量热力图
• VLM语义旁路生成简报
• 事后自动生成分析报告
🏗 交通规划评估
目标用户: 规划局/设计院
• 多时段多路口数据采集
• 轨迹还原→OD矩阵估计
• InfluxDB长期趋势分析
• Grafana可视化支撑决策

## Slide 16
测试验证结果
端到端49项测试全部通过
49/49
PASS
端到端测试通过率
✅ 检测跟踪测试 (12/12)
• YOLO11检测精度验证
• ByteTrack ID一致性
• 遮挡场景鲁棒性
✅ 运动补偿测试 (8/8)
• GPS锚定精度
• 速度矢量补偿
• 悬停/巡飞模式切换
✅ 方向流量测试 (10/10)
• 转向分类准确率
• 排队检测灵敏度
• 车道级统计一致性
✅ 轨迹还原测试 (9/9)
• 世界坐标准确性
• 转向行为分类
• OD矩阵估计
✅ 系统集成测试 (10/10)
• Kafka消息完整性
• InfluxDB写入验证
• Platform API连通性
• WebSocket实时推送
📹 测试数据：小清河北路×水屯路 — 20min悬停 | AGL 163.4m | RTK固定解 | 云台-90° | 453帧悬停数据

## Slide 17
系统集成方案
Docker Compose一键部署 | 水平扩展 | 标准化接口对接
🐳 部署架构
• Docker Compose全栈编排
• 检测管道容器（GPU）× N
• Kafka + Zookeeper消息总线
• InfluxDB 1.8（30天保留）
• Telegraf桥接
• Grafana自动provisioning
📈 扩展策略
• 水平扩展：+1路口 = +1容器
• 新增环境变量自动创建topic
• 独立Grafana仪表盘模板化
• PipelineManager子进程管理
🔌 集成对接
REST API (43条路由)
• 标准JSON + JWT认证
WebSocket (4频道)
• 实时数据推送
Kafka Consumer
• 直接消费原始消息
InfluxDB InfluxQL
• 时序数据直查
⚙️ 配置管理
Hydra 分层配置
• configs/app_config.yaml
• 环境变量覆盖(oc.env)
• CLI覆盖(pipeline.save=True)
Pydantic Settings
• 环境变量统一管理
• Docker compose注入
🏥 运维监控：/health存活检查 | /ready就绪检查 | is_alive()进程健康 | 5s后台监控

## Slide 18
风险分析与应对策略
技术风险 + 工程风险 + 运营风险 — 全面预案
⚠️ GPS信号丢失/漂移
风险:高
风险:高
• 保持上次位移增量
• 首10帧GPS锚点初始化
• RTK固定解质量监控
→ 降级为像素空间分析
⚠️ 无人机抖动超限
风险:中
风险:中
• 三轴云台硬件防抖为主
• EIS软件层ORB补偿
• track_buffer=250帧容忍
→ 选风速<6m/s窗口期
⚠️ GPU算力瓶颈
风险:中
风险:中
• VLM旁路独立GPU（双卡）
• 旁路崩溃不影响主链路
• 单卡降级：VLM降频
→ 边缘+云端VLM混合
⚠️ 标定参数失效
风险:中
风险:中
• 三级查表（精确→插值→告警）
• 俯仰/高度/匹配率监控
• 自动重标定+回退航点
→ calib_quality标记降级
⚠️ 模型泛化不足
风险:低
风险:低
• 自训练UAV视角模型
• 行人/自行车类别待微调
• 在线学习框架预留
→ 分场景模型库管理
⚠️ 网络传输中断
风险:低
风险:低
• Kafka消息持久化
• RTSP断线自动重连
• 本地缓存+补传机制
→ 4G/5G双链路冗余

## Slide 19
合作推进路径
三期交付路线 — 从POC验证到规模化部署
Phase 1: POC验证
W1-W4
M1: 单路口端到端联调
• 小清河路口标定+IPM
• YOLO11检测+ByteTrack
• Grafana实时大屏4面板
• 标注工具Web UI
• Kafka 3-Topic验证
Phase 2: 功能完善
W5-W8
M2: 全要素感知+告警
• VLM语义旁路(Qwen-VL 7B)
• 告警规则引擎+Webhook
• 热成像双通道融合
• 早高峰自动分析报告
• 冲突检测模型微调
Phase 3: 规模部署
W9-W12
M3: 多机多路口协同
• GIS多路口一张图
• 飞行轨迹回放面板
• EIS画面稳定优化
• 精度基准离线评估
• 25分钟CTO演示无卡顿
📋 依赖关系与关键路径
P1(标定) → P2(检测) → P3(方向) → P4(轨迹) → P5(遥测) → P6(冲突) → P7(集成) | VLM旁路(W5-7) 与 EIS(W4-5) 可并行

## Slide 20
谢谢
期待与您共同推进无人机交通态势感知的落地应用
双模式覆盖
巡飞路段级 + 悬停路口级
全要素感知
流量/车速/排队/转向/轨迹/冲突
即插即用
Docker一键部署，Kafka标准接口
已验证
49项E2E测试通过，真实飞行数据
UAV-Based Urban Traffic Situation Awareness | 2026.05